Утверждена

решением Череповецкой

городской Думы

от 27.04.2010 № 83

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного

предприятия города Череповца «Водоканал»

«Строительство и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на 2010 – 2013 годы»

г. Череповец

2010 год

Содержание

| Раздел 1. Паспорт Программы Раздел 2.Текущее состояние водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» Раздел 3. Цели, задачи и сроки реализации Программы Раздел 4. Требования к мероприятиям Программы Раздел 5. Сроки внедрения Программы Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы Раздел 7. Размер тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе холодного водоснабжения и системе водоотведения и размер надбавки к тарифу для потребителей Раздел 8. Определение платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам для потребителей Раздел 9. Сравнительный анализ тарифов на подключение и надбавок к тарифам для потребителей по городам Российской Федерации Раздел 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности Приложение 1. Перечень объектов жилищного строительства на территории города Череповца Приложение 2. Перечень объектов капитального строительства на территории города Череповца Приложение 3. Мероприятия Программы Приложение 4. Информация об эффективности и очередности мероприятий Программы Приложение 5. Таблица пересчета объемов заявленной нагрузки на м3/час для нежилых помещений Приложение 6. Таблица пересчета объемов заявленной нагрузки на м3/час для жилых помещений Приложение 7. Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы с учетом дефляторов, налога на прибыль и НДС (18%) Приложение 8. Определение платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам для потребителей Приложение 9. Сравнительный анализ тарифов на подключение и надбавок к тарифам для потребителей по городам Российской Федерации | 2 3 4 5 5 6 8 9 9 9 |
| --- | --- |

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа МУП города Череповца «Водоканал» «Строительство и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на 2010 – 2013 годы» (далее также – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план города Череповца, утвержденный решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 № 165 (далее – Генеральный план города Череповца); программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2009-2020 годы», утвержденная решением Череповецкой городской Думы от 03.03.2009 №10; техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП города Череповца «Водоканал», утвержденное постановлением мэрии города Череповца от 29.05.09 № 1908, с изменениями, внесенными постановлением мэрии города от 05.04.2010 № 1111 |
| Дата принятия технического задания на разработку Программы, дата ее утверждения | Постановления мэрии города Череповца от 29.05.09 № 1908, 05.04.2010 №1111 |
| Муниципальный заказчик Программы | Мэрия города Череповца |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное унитарное предприятия города Череповца «Водоканал» |
| Цели и задачи Программы | Цели: обеспечение предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения. Задачи: определение перечня мероприятий и финансовые потребности для реализации Программы |
| Сроки реализации Программы | 2010-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования – 42 640,217 тыс. руб., в том числе за счет: тарифа на подключение – 20 311,096 тыс. руб., надбавки к тарифу для потребителей – 22 329,121 тыс. руб. |

Инвестиционная программа МУП города Череповца «Водоканал» «Строительство и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на 2010 – 2013 годы» разработана  в  соответствии  с   Федеральным   законом   от  30 декабря  2004  года  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в целях строительства, модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечения качественными и доступными услугами по водоснабжению и водоотведению и повышения экологической безопасности.

Программа разработана в целях реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2009-2020 годы», утвержденной решением Череповецкой городской Думы от 03.03.2009 №10, и технического задания,  утвержденного  постановлением  мэрии города  Череповца  от  29.05.09 № 1908 с изменениями,  внесенными  постановлением  мэрии города  от  05.04.2010 № 1111.

2. Текущее состояние водоснабжения и водоотведения

МУП города Череповца «Водоканал»

2.1. Водоснабжение города осуществляется из поверхностного источника Шекснинского руслового участка Рыбинского водохранилища р.Шексны в 13 км от устья.

2.2. Водоснабжение города Череповца состоит из:

подачи воды из поверхностного источника на станции водоподготовки (ВОС-2 и ВОС-3) комплекса водоочистных сооружений;

подготовки воды до требований санитарных правил и норм;

транспортировки питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

2.3. Сети водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей города Череповца составляет 433 км, в том числе:

магистральные водоводы диаметрами от 300 до 1200 мм – 96 км;

уличные сети диаметрами от 100 до 300 мм – 139 км;

внутриквартальные сети, вводы в жилые дома диаметрами от 50 до 150 мм –193 км;

дюкерные переходы через р.Ягорбу и р.Шексну – 5 км.

Создание необходимого давления воды в водопроводной сети обеспечивают 34 повысительные насосные станции.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено свыше 1000 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора в городе установлено 85 водоразборных колонок.

Согласно Генеральному плану города Череповца, архитектурно-планировочным решениям для обеспечения гарантированного, стабильного и бесперебойного водоснабжения потребителей Зашекснинского района качественной питьевой водой настоящей Программой предусматривается строительство магистрального водовода по ул. Годовикова диаметром 500 мм, протяженностью 432 м (Инвестиционный проект №1, мероприятие 1.1).

2.4. Комплекс водоочистных сооружений (далее – КВОС).

В настоящее время подача воды от насосной станции 1-го подъема на водоочистную станцию №3 осуществляется по одному напорному водоводу диаметром 1000 мм, выполненному по проекту ГПИ «Ленинградский ВодоканалПроект» № 328.Р2-0-0-ПЗ (РП), 1991 год.

Промывные воды с водоочистной станции №2 возвращаются на насосную станцию 1-го подъема №1, используя один из двух напорных водоводов подачи воды от насосной станции 1-го подъема №1 на водоочистную станцию №2 (Инвестиционный проект №2, мероприятие 2.1.1).

Для стабильной работы КВОС необходимо осуществить строительство водовода подачи речной воды от насосной станции 1-го подъема до водоочистной станции №3 с заменой арматуры в камере №6 (2 штуки) диаметром 1000 мм, протяженностью 200 м и строительство трубопровода возврата промывных вод с водоочистной станции №2 на насосную станцию первого подъема №1 диаметром 500 мм, протяженностью 400 м (Инвестиционный проект №2, мероприятие 2.1.2).

2.5. Система общесплавной канализации.

Общая протяженность сетей дождевой канализации составляет 202 км, в том числе:

магистральные сети дождевой канализации – 134 км;

внутриквартальные сети дождевой канализации – 68 км.

Для исключения сброса неочищенных стоков из систем дождевой канализации в водоемы, улучшения экологической ситуации в городе и обеспечения экологической безопасности при транспортировке стоков на очистные сооружения канализации предусматривается строительство участка канализации по ул. Рыбинской для подключения в общесплавную систему водоотведения города диаметрами от 500 до 600 мм, общей протяженностью 820 м (Инвестиционный проект № 2, мероприятие 2.2).

2.6. Сети хозяйственно-бытовой канализации.

Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации города Череповца составляет 367 км, в том числе:

магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации диаметром от 300 до 1200 мм – 95 км;

дворовые и внутриквартальные сети диаметром 200 мм – 269 км;

дюкерные переходы через р. Ягорбу и р. Шексну – более 3 км.

Перекачку стоков на комплекс очистных сооружений канализации осуществляют 22 канализационные насосные станции.

Согласно Генеральному плану города Череповца, архитектурно-планировочным решениям для обеспечения гарантированного, стабильного и бесперебойного водоотведения Зашекснинского района и обеспечения экологической безопасности при транспортировке стоков на очистные сооружения канализации настоящей Программой предусматривается строительство магистрального коллектора хозяйственно-бытовой канализации по ул. Рыбинской диаметром 500 мм, протяженностью 600 м (Инвестиционный проект №3, мероприятие 3.1).

3. Цели, задачи и сроки реализации Программы

3.1. Главными целями Программы являются:

обеспечение гарантированной и бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

повышение качества водоснабжения и водоотведения;

экологическая безопасность систем водоотведения и очистки стоков в целях реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2009-2020 годы».

Реализация Программы обеспечит развитие систем водоснабжения и водоотведения города, повышение их надежности, качества производимых услуг, улучшит экологическую ситуацию, снизит потери на сетях водоснабжения.

Реализация Программы будет осуществляться в 2010-2013 годах.

3.2. Целевые индикаторы Программы

| № пп | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Аварийность систем водоснабжения (ед/км) | 0,0068 | 0,0068 | 0,0067 | 0,0066 |
| 2 | Коэффициент потерь (м3/км) | 14,87 | 14,70 | 14,55 | 14,43 |
| 3 | Перебои в снабжении потребителей (час/чел.) | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,009 |
| Водоотведение |
| 1 | Аварийность систем водоотведения (ед/км) | 0,00270 | 0,00269 | 0,00266 | 0,00265 |

Выполнение Программы позволит снизить аварийность систем водоснабжения и водоотведения, непроизводительные потери воды и повысить экономию природных ресурсов (речной воды). Все мероприятия Программы разрабатывались с учетом применения требований к отдельным элементам, технологиям и материалам, исключающих нерациональный расход энергетических ресурсов как при строительстве, так и в процессе эксплуатации.

4. Требования к мероприятиям Программы

Программа разработана в  соответствии с  Федеральным  законом  от  23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2009-2020 годы», требованиями технического задания на разработку инвестиционной программы МУП города Череповца «Водоканал», утвержденного постановлением мэрии города Череповца от 29.05.09 № 1908 с изменениями, внесенными постановлением мэрии города от 05.04.2010 № 1111.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется поэтапно с 01.07.2010 до 31.12.2013.

Механизмы реализации Программы представляют собой скординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Исполнителем Программы является МУП города Череповца «Водоканал». Для выполнения Программы ежегодно утверждается План мероприятий по ее реализации. Система программных мероприятий включает в себя следующие основные направления:

- Инвестиционный проект №1 по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к сетям водоснабжения. Срок реализации с 01.07.2010 по 31.12.2012.

- Инвестиционный проект №2 по повышению качества и надежности водоснабжения, водоотведения, улучшению экологической ситуации. Срок реализации с 01.01.2011 по 31.12.2013.

- Инвестиционный проект №3 по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к сетям водоотведения. Срок реализации с 01.07.2010 по 31.12.2012.

Каждое из направлений Программы включает в себя мероприятия по строительству и модернизации существующих сетей и объектов инженерно-технического обеспечения. Мероприятия Программы представлены в Приложении 3. Очередность выполнения планируемых мероприятий в порядке их значимости и информация об их эффективности представлена в Приложении 4.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе холодного водоснабжения и системе водоотведения и надбавок к тарифам на холодную воду и водоотведение для потребителей. Расчет финансовых потребностей представлен в Приложении 7.

Распределение планируемых объемов финансирования

| Источники | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Тариф на подключение | 8772,122 | 4603,747 | 6935,227 | 0 |
| Надбавка к тарифу | 0 | 2612,524 | 12661,258 | 7055,339 |
| Всего | 8772,122 | 7216,271 | 19596,485 | 7055,339 |

Расходы на реализацию инвестиционного проекта №1 по подключению строящихся объектов к сетям водоснабжения, мероприятие 1.1 «Строительство магистрального водопровода по ул. Годовикова диаметром 500 мм, протяженностью 432 м» составляют 9802,802 тыс. руб., в том числе:

стоимость работ – 6645,968 тыс.руб., налог на прибыль – 1661,491 тыс. руб., НДС – 1495,343 тыс. руб.

Проектно-сметная документация № 2522/2.ПС разработана ООО АПК «Проектстрой» в 2008 году.

Расходы на реализацию инвестиционного проекта № 2 по повышению качества, надежности водоснабжения, водоотведения и улучшению экологической ситуации составляют 22329,121 тыс. руб., в том числе:

мероприятие 2.1.1 «Строительство водовода подачи речной воды от насосной станции 1-го подъема до водоочистной станции №3 с заменой арматуры в камере № 6 (2 штуки) диаметром 1000 мм, протяженностью 200 м» – 7373,227 тыс. рублей, в том числе стоимость работ – 4998,798 тыс.руб., налог на прибыль – 1249,699 тыс.руб., НДС – 1124,73 тыс.руб.;

мероприятие 2.1.2 «Строительство трубопровода возврата промывных вод с водоочистной станции №2 на насосную станцию первого подъема №1 диаметром 500 мм, протяженностью 400 м» – 6058,380 тыс. рублей, в том числе стоимость работ – 4107,376 тыс.руб., налог на прибыль – 1026,844 тыс.руб., НДС – 924,16 тыс.руб.

Проектно-сметная документация по мероприятиям 2.1.1. и 2.1.2 не разработана. Стоимость определена согласно предварительным сметным расчетам и предпроектным решениям.

Мероприятие 2.2 «Организация, модернизация системы сооружений для транспортировки сточных вод общесплавной системы канализации города» «Строительство участка канализации по ул. Рыбинской для подключения в общесплавную систему водоотведения города диаметром от 500 до 600 мм, протяженностью 820 м» – 8897,514 тыс. руб., в том числе стоимость работ – 6032,213 тыс.руб., налог на прибыль –1508,053 тыс.руб., НДС – 1357,248 тыс.руб.

Проектно-сметная документация № 2522/2.ПС разработана ООО АПК «Проектстрой» в 2008 году.

Расходы на реализацию инвестиционного проекта № 3 по подключению строящихся объектов к сетям водоотведения, мероприятие 3.1 «Строительство магистральной хозяйственно-бытовой канализации по ул. Рыбинской диаметром 500 мм, протяженностью 600 м» – 10508,294 тыс. руб., в том числе стоимость работ – 7124,267 тыс.руб., налог на прибыль – 1781,067 тыс.руб., НДС – 1602,960 тыс.руб.

Проектно-сметная документация № 2522/2.ПС разработана ООО АПК «Проектстрой» в 2008 году.

Стоимость мероприятий определена в ценах 2000 года с применением индекса удорожания (4,97 – сети водопровода; 4,58 – сети ливневой канализации; 4,66 – сети бытовой канализации) согласно Строительному информационному сборнику за IV квартал 2009 года, выпуск 4 (№59, стр. 27). На 2010, 2011 и 2012 годы применен дефлятор 101,9; 103,8; 106,2 на основании Строительного информационного сборника за IV квартал 2009 года, выпуск 4 (№59, стр. 109), на 2013 год – 107,6 на основании проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, с учетом  налога на прибыль (20%) и налога на добавленную стоимость (18%).

7. Размер тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых)

объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе холодного водоснабжения и системе водоотведения и размер надбавки к тарифу

для потребителей

Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых объектов.

Тарифы на подключение в 2010 – 2013 годах за единицу потребляемой нагрузки составят (включая налог на добавленную стоимость):

по услуге водоснабжения – 41377,75 руб. за м3/ час;

по услуге водоотведения –44355,64 руб. за м3/ час.

Расчет произведен следующим образом: общая суммарная стоимость мероприятия за 4 года (Ф1,Ф2,Ф3,Ф4), деленная на объем суммарной подключаемой нагрузки (N1,N2,N3,N4) в соответствии с перечнем объектов жилищного и капитального строительства из технического задания, пересчитанные в м3/час (с коэффициентами неравномерности) (Приложения 1, 2, 6, СНиП 2.04.02-84 п.2).

Тариф на подключение – Тпод

Тпод=(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4)/(N1+N2+N3+ N4)

По водоснабжению:

Тпод=(4276,893+2311,436+3214,473+0)/(50,81+17,13+32,45+136,52)=

9802,802/236,91=41,37775 тыс. руб. за 1м3/час = 41377,75 руб за 1 м3/час

По водоотведению:

Тпод=(4495,229+2292,311+3720,754+0)/(50,81+17,13+32,45+136,52)=

10508,294/236,91=44,35564 тыс.руб. за 1м3/час.=44355,64 руб. за 1м3/час

| Вид деятельности | Год | Финансовые потребности от тарифа на подключение, тыс. руб. | Объем подключаемой нагрузки, м3/час | Тариф на подключение, руб. за м3/час | Всего тариф на подключение, руб. за м3/час с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 2010 | 4276,893 | 50,81 | 35065,89 | 41377,75 |
|  | 2011 | 2311,436 | 17,13 | 35065,89 | 41377,75 |
|  | 2012 | 3214,473 | 32,45 | 35065,89 | 41377,75 |
|  | 2013 | 0 | 136,52 | 35065,89 | 41377,75 |
| Водоотведение | 2010 | 4495,229 | 50,81 | 37589,52 | 44355,64 |
|  | 2011 | 2292,311 | 17,13 | 37589,52 | 44355,64 |
|  | 2012 | 3720,754 | 32,45 | 37589,52 | 44355,64 |
|  | 2013 | 0 | 136,52 | 37589,52 | 44355,64 |

Денежные средства, полученные за счет тарифа на подключение, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов №1 и № 3 по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к сетям водоснабжения и водоотведения.

Для расчета надбавки к тарифу для потребителей по мероприятию 2.1 (T над) применяются  прогнозируемые  объемы  реализации  по  водоснабжению   (2011 год – 42 903,630 тыс.м3 (V1), 2012 год – 41789,608 (V2), 2013 год – 40701,735 (V3) ). Сумма мероприятия – 13431,607 тыс. руб. (S1). Надбавка к тарифу по водоснабжению в 2011, 2012, 2013 гг. составит 11 копеек за 1 м3 воды (с учетом НДС и налога на прибыль).

T над вод. =  S1/(V1+ V2+ V3);

T над вод. = 13431,607/(42 903,630+41789,608+40701,735) =13431,607/125394,973= 0,11 руб. за 1м3.

Для расчета надбавки к тарифу для потребителей в 2011, 2012, 2013 годах по мероприятию 2.2 применяются прогнозируемые объемы реализации по водоотведению (2011 г. – 41462,320 тыс. м3, 2012 г. – 40367,818 тыс.м3, 2013 г. – 39310,919 тыс. м3). Сумма мероприятия – 8897,514 тыс. рублей. Надбавка к тарифу на водоотведение в 2011, 2012 и 2013 годах составит 7 копеек за 1 м3 отведенных стоков (с учетом НДС и налога на прибыль).

T над сток. = S1/(V1+ V2 +V3)

T над сток = 8897,514/(41462,320+40367,818+39310,919) = 8897,514/121141,057= 0,07 руб. за 1м3

- Определение платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам для потребителей

Плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на конкретных примерах рассчитаны в Приложении 8.

9. Сравнительный анализ тарифов по городам Российской Федерации

Сравнительный анализ тарифов и надбавок к тарифам для потребителей по городам Российской Федерации приведен в Приложении 9.

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели

эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

10.1. По инвестиционному проекту №1 – подключение к сетям водоснабжения 28 объектов жилищного строительства (Приложение 1) и 3 объектов капитального строительства  (Приложение 2).  Строительство магистрального  водопровода  по  ул. Годовикова диаметром 500 мм, протяженностью 432 м увеличит пропускную способность водовода и позволит подавать потребителям на 749 м3/час больше воды при дальнейшей развитии микрорайонов (при существующем диаметре 300 мм – 374 м3/час, при новом – 1123 м3/час).

10.2. По инвестиционному проекту №2 – гарантированную, бесперебойную подачу качественной питьевой воды от источника до потребителя; экологическую безопасность систем водоотведения и очистки стоков; соответствие качества сбрасываемых сточных вод в реку Шексну действующим нормативам водоема рыбо-хозяйственного назначения. Строительство водовода подачи речной воды от насосной станции 1-го подъема до водоочистной станции №3 с заменой арматуры в камере №6 (2 штуки) диаметром 1000 мм, протяженностью 200 м позволит не допустить остановку подачи воды на очистку при аварии на существующем водоводе. В настоящее время аварийная остановка в течение 1 часа на существующем водоводе приведет к снижению выручки предприятия в среднем на 47 тыс. руб. (стоимость 1м3 воды 10,54 руб., на объем подачи в течение 1 часа – 4,5 тыс. м3).

10.3. По инвестиционному проекту №3 – подключение к сетям водоотведения 28 объектов жилищного строительства (Приложение 1) и 3 объектов капитального строительства (Приложение 2); экологическую безопасность транспортировки сточных вод по территории города. Строительство магистральной хозяйственно-бытовой канализации по улице Рыбинской диаметром 500 мм, протяженностью 600 м увеличит пропускную способность сетей канализации на 200 мм или 749 м3/час.