УТВЕРЖДЕНО

решением Череповецкой

городской Думы

от 29.06.2010 № 118

ПОРЯДОК

проведения фейерверков и мероприятий с использованием

пиротехнических изделий на территории города Череповца

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения общественного порядка, пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан при проведении фейерверков, пиротехническом сопровождении театральных, концертных, спортивных и иных мероприятий на территории города, использовании пиротехнических изделий бытового назначения физическими и юридическими лицами.

1.2. Требования настоящего Порядка распространяются на физических и юридических лиц, использующих пиротехнические изделия бытового, технического и специального назначения на территории города.

1.3. В зависимости от назначения и условий применения пиротехнические изделия подразделяют на две группы:

пиротехнические изделия бытового назначения – пиротехнические изделия I - III классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой инструкции по применению обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде;

пиротехнические изделия технического и специального назначения –пиротехнические изделия IV и V классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99, обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, соответствующей аттестации специалистов и обеспечения определенных условий технического оснащения, а также наличия лицензии в соответствии с действующим законодательством.

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации.

1.4. Проведение фейерверков с применением пиротехнических изделий I - III классов потенциальной опасности может осуществляться физическими и юридическими лицами самостоятельно; IV и V классов потенциальной опасности – только юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке и имеющими лицензию на право деятельности по распространению пиротехнических изделий IV и V классов потенциальной опасности в соответствии с государственным стандартом, в том числе по организации проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий.

1.5. Согласование проведения фейерверков и мероприятий с использованием пиротехнических изделий с органами государственного пожарного надзора требуется в случаях:

применения пиротехнических изделий технического назначения;

подготовки и проведения фейерверков и салютов в местах массового пребывания людей.

1.6. Проведение культурно-развлекательных мероприятий с применением пиротехнических изделий всех классов потенциальной опасности осуществляется по согласованию с собственником (владельцем) земельного участка.

## 2. Требования к организации - исполнителю фейерверка

Исполнитель мероприятия с применением фейерверков и иных пиротехнических изделий технического и специального назначения должен иметь:

лицензию на право деятельности по распространению пиротехнических изделий IV - V классов потенциальной опасности в соответствии с государственным стандартом, в том числе по организации проведения фейерверка с использованием пиротехнических изделий;

специалистов, аттестованных в установленном порядке на право обращения с пиротехническими изделиями при хранении, перевозках, торговле; подготовки и проведения фейерверков; создания специальных (пиротехнических) эффектов; руководства показами фейерверков;

исправное и аттестованное в установленном порядке пусковое оборудование и сертифицированные фейерверочные изделия;

необходимую технологическую документацию, регламентирующую безопасность выполняемых работ.

## 3. Применение пиротехнических изделий

## бытового, технического и специального назначения

3.1. Физические и юридические лица, использующие пиротехнические изделия, обязаны руководствоваться технической документацией, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Порядком.

3.2. Применение пиротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя.

3.3. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий бытового назначения III класса потенциальной опасности:

должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка, включающие схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривающие безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;

зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;

запрещается находиться в пределах опасной зоны проведения фейерверка; уничтожать непригодные и неиспользованные пиротехнические изделия в не установленных для этих целей местах;

места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения;

охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк;

после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

3.4. Применение фейерверков и иных пиротехнических изделий запрещается:

в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

3.5. Использование пиротехнических изделий должно осуществляться с 06.00 до 23.00, за исключением нерабочих праздничных дней, установленных действующим законодательством.

## 4. Ответственность за нарушение Порядка

За проведение фейерверков и мероприятий с использованием пиротехнических изделий с нарушением настоящего Порядка граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.