УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением мэрии города

от 30.07.2010   №207-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВОЧНЫХ КАРМАНОВ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Г.ЧЕРЕПОВЕЦ

2010 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ									3

2. ТИПЫ ПОКРЫТИЙ

ТИП 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					4

ТИП 2. НАБИВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ		5

ТИП 3. ПЛИТОЧНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ					6

ТИП 4. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ ТП 1-0.5*0.5*0.06                 7

ТИП 5.ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ-ЭКО 265*265*60                   8

3. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							           9

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ	ПО УСТРОЙСТВУ         ПАРКОВОЧНЫХ КАРМАНОВ                                                                                     10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях организации действий собственников помещений в многоквартирном доме в решении вопроса организации парковочных карманов на земельном участке, принадлежащем собственникам помещений в многоквартирных домах.

1.2. Методические рекомендации носят рекомендательный характер.

2.ТИПЫ ПОКРЫТИЙ

ТИП 5. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ-ЭКО 265*265*60

3. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость 1 м.кв. парковочных покрытий по типам в действующих ценах с НДС по состоянию на май 2010 г.:

Тип 1. Асфальтобетонное покрытие толщ. 5 см		- 1248 руб.

Тип 2. Набивное покрытие песчано-гравийная смесь	- 490 руб.

Тип 3. Плиточное дорожное покрытие			- 2359 руб.

Тип 5. Дорожное покрытие из плитки-ЭКО			- 1479 руб.

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ  ПО

УСТРОЙСТВУ ПАРКОВОЧНЫХ КАРМАНОВ

1. Проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу использования земельного участка для устройства парковочных карманов в порядке установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса

2. Получение в управлении архитектуры и градостроительства мэрии города выкопировки с планшетов города в масштабе 1:500.

3. Выполнение схемы планировочной организации земельного участка с устройством парковочных мест на выкопировке, выданной в управлении архитектуры и градостроительства мэрии. Схема выполняется проектной организацией, соответствующей требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.

В состав схемы планировочной организации парковочных карманов следует включить узлы применяемых покрытий (в случае если схема выполняется не по методическим рекомендациям).

4. Согласование схемы планировочной организации парковочных карманов с:

- МУП «Водоканал» (ул. Луначарского, 26);

- МУП «Теплоэнергия» (ул. Пролетарская, 59);

- ОАО «Череповецгаз» (ул. Луначарского, 28);

- МУП «Электросеть» (ул. Милютина, 3);

- ОАО «Северо-западный телеком» (ул. Коммунистов, 29);

- МУП «Электросвет» (ул. Ленина, 26);

- Управлением охраны окуржеющей среды;

- ОГИБДД (район ДОКа, ул. Промышленная,2) (в случае примыкания парковочных карманов к проезжей части улиц);

- департаментом жилищно-коммунального хозяйства (Советский пр.,15)

(в случае примыкания парковочных карманов к землям общего пользования);

Согласование схемы планировочной организации парковочных карманов заявитель осуществляет самостоятельно или в управлении архитектуры и градостроительства мэрии города на комиссии с приглашением представителей вышеуказанных организаций.

5.  Согласование схемы планировочной организации парковочных карманов с управлением архитектуры и градостроительства мэрии города (необходимо представить протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и согласования организаций в соответствии с п.4 данного раздела методических рекомендаций).

6. Получение  разрешения на производство земельных работ в управлении охраны окружающей среды мэрии города (после рассмотрения и согласования схемы в организациях, указанных в п.4 и п.5 данного раздела методических рекомендаций).