Приложение 1

Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, которые будут построены в границах территории, подлежащей комплексному освоению в целях строительства жилья экономического класса, к сетям инженерно-технического обеспечения, примерные затраты на осуществление таких мероприятий и источники финансирования этих затрат

| Наименование работ | Объем | Стоимость ед. в ценах 2014 года, тыс. руб. | Общая стоимость в ценах 2014 года, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |
| Сети наружного электроснабжения (ТП -4 шт, кабельная линия 10 кВ, релейная защита, автоматика, кабельный блок) |  |  | 4540,53 | За счет застройщика |
| Внутриквартальные сети (водопровод, канализация, теплотрасса, газопровод низкого давления) |  |  | 6 134,00 | За счет застройщика |
| ИТОГО: |  |  | 10 674,53 |  |
| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| Внутриквартальные инженерные сети |
| Теплотрасса в непроходном тоннеле (2 трубы д.300), пм | 1949 | 85,01 | 177 289,05 | За счет застройщика |
| Водопровод в земле д. 300, пм | 1680 | 23,23 | 41 756,75 | За счет застройщика |
| Кабель 10 кВ (4*1046) , пм | 1046 | 19,30 | 21 602,24 | За счет застройщика |
| ТП блочные двухтрансформаторные, шт | 4 | 8000,00 | 32 000,00 | За счет застройщика |
| Бытовая канализация д.400, пм | 1234 | 18,21 | 24 044,66 | За счет застройщика |
| Ливневая канализация д.500, пм | 774 | 16,08 | 13 313,57 | За счет застройщика |
| Газопровод низкого давления, пм | 1228 | 15.00 | 18 420,00 | За счет застройщика |
| Электрохимзащита газопровода. Катодные станции, шт. | 2 | 1930,76 | 4 131,82 | За счет застройщика |
| ИТОГО: |  |  | 332 558,08 |  |
| ВСЕГО ЗАТРАТ: |  |  | 343 232,61 |  |

Примечания:

1. Стоимость строительства сетей рассчитана МКУ «УКСиР» ориентировочно в ценах 2014 года и уточняется после получения технических условий, определения нагрузок, протяженности сетей и разработки проектно-сметной документации.

2. При определении стоимости строительства сетей должен быть учтен индекс-дефлятор на период строительства.

3. Стоимость рассчитана без учета прокладки кабелей 0,4 кВ и сетей связи.